## Slide 1: Prise en compte de l’ACV dynamique au sein des travaux d’évaluation des bâtiments 20 juillet 2020
Présentation pour la réunion du 20 juillet 2020 sur la RE2020/ carbone faite par l’AIMCC
sur la base de la présentation faite au GT Indicateurs environnementaux de l’Alliance HQE GBC avec l’accord de Solinnen

## Slide 2: Contexte du travail présenté aujourd’hui
Focus sur le calcul dynamique de la contribution des PCE à l’effet de serre
Proposition d’un indicateur de « calcul dynamique de l’impact sur le changement climatique » dans le chapitre 4.2.2.2. du document du 21/04/2020, et plus spécifiquement le Chapitre 4.2.2.2.1. – Calcul de la contribution d’un composant p aux impacts
Si DVE > PER
  Les émissions de la production et de la construction sont émises à t=0
  Les émissions annuelles de la phase d’exploitation sont émises chaque année
  Les émissions de la fin de vie du produit lors de la fin de vie du bâtiment et du module D sont émises à t=PER
Si DVE < PER
  Les émissions de la production et de la construction sont émises à t=0
  Les émissions associées au remplacement (fin de vie, module D, et production et construction) sont émises à la date du remplacement
  Les émissions annuelles de la phase d’exploitation sont émises chaque année
  Les émissions de la fin de vie du produit lors de la fin de vie du bâtiment et du module D sont émises à t=PER
Chaque émission est pondérée par un facteur de pondération f(a) fonction de l’année « a » de son émission et de l’horizon temporel pris en compte (= 100 ans)
  « a » est défini entre 0 et PER – dernière émission comptée à PER, i.e. 50 ans
  f(10) = impacts d'une émission de 1 kg de CO2 à l'année 10 par rapport à une émission de 1 kg de CO2 à l'année 0

## Slide 3: Contexte
Souhait d’organisations, contribuant activement à la production de FDES des PCE de comprendre les tenants et les aboutissants de cette proposition, et de se positionner
Ces organisations ont demandé l’assistance de Solinnen
Production d’une note technique
  La présentation fournit les éléments clefs de cette note technique

## Slide 4: Intérêt du stockage temporaire du carbone ?
Décaler les émissions de GES dans le temps permet de diminuer la quantité d’énergie qui sera absorbée par l’atmosphère entre aujourd’hui et une date donnée dans l’avenir
D’après le modèle DynCO2 du CIRAIG, il y a un intérêt à stocker du carbone, même temporairement
Chart: Stockage temporaire d'un kilogramme de CO2 pendant 50 ans, selon un calcul d'ACV dynamique
| 10 | 20 | 30 | 40 | 49 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96858 | 0.75762 | 0.62924 | 0.53806 | 0.46988 | 0.4172 | 0.26977 | 0.20086 | 0.15994 | 0.1325 | 0.11277 | 0.097952 | 0.086451 | 0.077303 | 0.069882 | 0.063762 | 0.058642 | 0.054307 | 0.050597 | 0.047392 | 0.044599 | 0.042146 | 0.039976 | 0.038044 | 0.036314 | 0.034755 | 0.033344 | 0.032059 | 0.030885 | 0.029808 | 0.028814 | 0.027895 | 0.027042 | 0.026248 | 0.025506 | 0.024811 | 0.024158 | 0.023543 | 0.022962 | 0.022413 | 0.021893 | 0.021399 | 0.020929 | 0.020081
Stocker 1 kg de CO2 pendant 50 ans est équivalent à ne pas émettre
Si on considère un horizon à 100 ans après la construction : 0,42 kg de CO2 à la construction
Si on considère un horizon de 150 ans après la construction : 0,27 kg de CO2 à la construction
Si on considère un horizon de 500 ans après la construction : 0,08 kg de CO2 à la construction

## Slide 5: Débat dans la communauté scientifique
Un article de Kirschbaum (2006) affirme que le stockage temporaire du carbone « achieves effectively no climate mitigation »
Dornburg et Marland (2007) répondent à cet article dans le même journal
  « We believe that Kirschbaum’s conclusion is erroneous and misleading »
  « even temporary sinks put us on a lower path for climate change »
Brandão et al. (2011) fait une analyse des conclusions de différentes études
  Il reprend la conclusion de Kirschbaum (parmi les co-auteurs de l’article), mais au conditionnel : « the atmospheric CO2 concentration may temporarily be higher than it would have been without temporary storage in vegetation »
  Il conclut : « Carbon removal from the atmosphere and temporary storage in the biosphere or anthroposphere, therefore, has the potential to help mitigate climate change, even though the benefits might be temporary »
Levasseur (2015) cite ces 3 articles (co-auteure du 3ème avec Brandão et Kirschbaum), présente les forces et les faiblesses mais ne prend pas position pour ou contre la prise en compte du stockage temporaire

## Slide 6: Le stockage temporaire du carbone dans d’autres référentiels
Plusieurs référentiels existants proposent, de manière optionnelle, de donner un crédit au stockage carbone avec une méthode simplifiée
ILCD Handbook de la Commission Européenne (obligation)
  Crédit de 0,01 kg CO2 eq. par année de stockage d’un kilogramme de CO2
PAS 2050
  Décalage de moins de 25 ans : 0,0076 kg CO2 eq. par année de stockage
  Décalage de plus de 25 ans : 0,01 kg CO2 eq. par année
BP X30-323 (optionnel)
  Calcul simplifié avec un coefficient spécifique pour chaque gaz (CO2, méthane), en fonction de sa durée de vie dans l’atmosphère
Ces approches sont différentes de ce qui est proposé pour la future RE 2020

## Slide 7: Note de position

## Slide 8: Absence de reconnaissance internationale de l’approche
La prise en compte du bénéfice lié aux émissions différées de CO2 n’est pas reconnue dans les normes génériques de la pratique
  ISO 14067 concernant le calcul de l’empreinte carbone
  EN 15804 et EN 15978
  Pratique PEF de la DG ENV européenne, en transition vers la réglementation européenne
Manque de consensus international
Manque de tests permettant d’aboutir à un consensus
=> L’adoption unilatérale de cette méthode est contraire à la volonté d’harmonisation de l’évaluation environnementale des bâtiments à l’échelle européenne ( par ex LEVEL(S) )

## Slide 9: Choix de l’horizon de temps
Le choix d’un horizon de temps fini à 100 ans (a) après la date de construction initiale est arbitraire
Un horizon de temps différent pourrait être utilisé, et change considérablement les résultats
Autre horizon de temps
Horizon | Facteur d’actualisation f(50) pour une émission à l’année 50 (module C)
100 ans | 57,8%
150 ans | 72,8 %
500 ans | 92,2 %

## Slide 10: Emissions après l’horizon de temps
Avec une ACV dynamique à horizon fixe tel que proposé émettre après l’horizon fixe est équivalent à ne pas émettre
Transfert aux générations futures
L’indicateur favoriserait les solutions qui repoussent les émissions après l’horizon défini, au risque de transférer l’effort qui doit être fournit maintenant aux générations futures

## Slide 11: Calcul d’actualisation des impacts et pas ACV dynamique
La méthode actuelle n’est pas un calcul d’ACV dynamique mais un calcul d’actualisation d’impacts
Ce calcul (assumé comme « simplifié ») présente des faiblesses
Mode de calcul simplifié et effets de ce mode
Un calcul d’ACV dynamique doit se faire à partir des flux élémentaires, au niveau de la FDES Un calcul simplifié est proposé au niveau du bâtiment, à partir des résultats des FDES Par exemple, l’indicateur proposé sous-estime fortement l’influence d’une émission de méthane en fin de vie Par exemple, les produits biosourcés émettent des GES autres que le CO2 qui contribuent à l’empreinte carbone
Chart: Bénéfice à décaler une émission de 1 kg de méthane à la fin de vie : surestimation par l'indicateur simplifié
| Indicateur simplifié DHUP | ACV dynamique (horizon 100 ans après la construction) | ACV dynamique (horizon 500 ans après la construction)
 | 10.5 | 1.6 | 0.2

## Slide 12: Cohérence avec les objectifs d’économie circulaire ?
• L’indicateur proposé minimise les bénéfices liés au recyclage ou au réemploi des produits de construction en fin de vie
L’indicateur peut donc décourager les concepteurs de bâtiments d’utiliser des produits réutilisables ou recyclables
  C’est contraire aux objectifs du gouvernement tels que présentés dans la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

## Slide 13: Conséquences inconnues d’un nouvel indicateur
Il conviendrait de mener et mettre à disposition des évaluations conséquentielles pour analyser les conséquences économiques, environnementales et sociétales de l’introduction d’un tel indicateur dans la réglementation
L’avantage qui serait accordé par la réglementation, hors consensus scientifique international, aux matériaux contenant du carbone rejeté après la fin de vie du bâtiment (qu’ils soient d’origine fossile comme le plastique, ou biomasse comme le bois...) est très important, entraînant en France une très forte augmentation de la demande de ces matériaux
Les retombées sur l’économie (balance commerciale, résilience des activités industrielles...) comme sur l’environnement (impact sur la gestion des forêts ou la biodiversité) doivent être analysées et partagées avant la mise en place d’un tel indicateur

## Slide 14: Conclusions

## Slide 15: Conclusion
Indicateur inapproprié en l’état, et risqué
L’usage d’un tel indicateur nécessiterait au préalable
  d’une part d’obtenir un consensus fort sur cet indicateur et de s’assurer que tous (états européens et filières) vont l’utiliser
  et d’autre part de réaliser une analyse scientifique détaillée sur les conséquences concrètes qu’aurait l’introduction de ce nouvel indicateur dans la réglementation, et notamment celles d’une augmentation massive de la demande de produits contenant du carbone (bois, plastique…) pour la construction

## Slide 16: RAPPEL Conclusions GC donnéEs et du CSCEE

## Slide 19
Suite à la réunion du 4 avril 2019